## Slide 1
SIMULATEUR
MOTOROLA 6809
www.reallygreatisite.com
Realiser par :
  SOMATI Samia
Encadrer par :
  Prof Dr. BENALLA Hicham

## Slide 2
page 002
OBJECTIFS DU
PROJET
www.reallygreatisite.com
01.
Assembler un code 6809 (directives + labels)
Charger en ROM + vecteur RESET
02
03
03
Exécuter (Run / Step) + cycles
Observer registres, flags, RAM/ROM
03
Déboguer avec breakpoints + listing

## Slide 3
page 003
RÉSULTAT

## Slide 4
page 004
ALGORITHME DE
COMPILATION
COMPILATION
TEXTE ASSEMBLEUR
OCTETS MACHINE
LISTING (PC + BYTES + SOURCE)
ROM CHARGÉE

## Slide 5
page 005
LES TABLES CSV
  Tables CSV ⟶ Opcode / Size / Cycles
  Utilisées par ⟶ Assembler et Decoder
  Avantage ⟶ cohérence, pas de valeurs codées en dur
INSTRUCTIONSET

## Slide 6
01.
02.
www.reallygreatisite.com
page 006
ASSEMBLAGE EN
2 PASSES
Pass 1
Pass 2
  calcul PC + collecte labels
  génération placeholders (tailles exactes)
  résolution labels
  patch offsets/valeurs
  bytes finaux + listing

## Slide 7
01.
page 007
PASS 1
ANALYSE + PC + DIRECTIVES
Nettoyage ligne (commentaires, espaces)
Détection : Label / Mnemonic / Operand
02
03
03
Gestion directives : ORG, RMB, FCB, FDB, EQU/SET, END
Mise à jour du PC

## Slide 8
01.
page 008
PASS 1
PLACEHOLDERS
Si valeur numérique → bytes direct
Si label pas encore connu → 00 placeholders
02
03
04
Branch → placeholder offset (8/16)
resultat : on a un size correcte dès Pass 1

## Slide 9
01.
page 09
PASS 2
LABELS + BRANCHES
Si valeur numérique → bytes direct
Si label pas encore connu → 00 placeholders
02
03
04
Branch → placeholder offset (8/16)
resultat : on a un size correcte dès Pass 1

## Slide 10
PASS 1
ORG $E000
START: LDA #$01
STA $2000
BEQ END
LDA #$02
END:
On parcourt ligne par ligne et on calcule les adresses :
  START: est à $E000
  LDA #$01 taille 2 → occupe $E000..$E001
  STA $2000 taille 3 → occupe $E002..$E004
  BEQ END taille 2 → occupe $E005..$E006
  LDA #$02 taille 2 → occupe $E007..$E008
  END: est à $E009
  RTS taille 1 → occupe $E009
page 010
EXEMPLE
01

## Slide 11
PASS 1
ORG $E000
START: LDA #$01
STA $2000
BEQ END
LDA #$02
END:
Ce que l’assembleur génère en pass 1 :
  LDA #$01 → 86 01
  STA $2000 → B7 20 00 (extended)
  BEQ END → 27 00 offset inconnu donc placeholder 00
  LDA #$02 → 86 02
  RTS → 39
page 011
02

## Slide 12
PASS 1
ORG $E000
START: LDA #$01
STA $2000
BEQ END
LDA #$02
END:
Donc en pass 1, le listing ressemble à :
  $E000: 86 01
  $E002: B7 20 00
  $E005: 27 00 ← placeholder
  $E007: 86 02
  $E009: 39
page 012
03

## Slide 13
PASS 2
page 013
Maintenant on connaît :
  Adresse du label END = $E009
Pour la ligne BEQ END située à
PC = $E005 :
->nextPC = PC + size = $E005 + 2 = $E007
->target = $E009
->offset = target - nextPC = $E009 - $E007 = $0002
04
Donc en pass 1, le listing ressemble à :
$E000: 86 01
$E002: B7 20 00
$E005: 27 00 ← placeholder
$E007: 86 02
$E009: 39
03

## Slide 14
page 014
$E000: 86 01
$E002: B7 20 00
$E005: 27 02 patch appliqué
$E007: 86 02
$E009: 39
05
RESULTAT
FINAL

## Slide 15
page 015
MODE
D’ADRESSAGE
# → Immediate
01.
02.
03.
04.
<= $FF → Direct (avec DP)
, ou [...] → Indexed / Indirect
> $FFFF → Extended
05.
Bxx/LBxx → Relative

## Slide 16
INDEXED
LE CAS LE PLUS COMPLEXE
Assembleur
Executeur
page 016
class IndexedEncoder
class IndexedCycleCalculator
  X+
  --S
  5,X
  200,X
  A,X
  D,U
  8,PC
  [$1234]

## Slide 17
éditeur
UI
CPU Reset
Exécution
Memoire
Fetch
Execute
Decode
code assembleur
bytes + listing
registre/Flags
page 017
CHAÎNE COMPLÈTE DU
SIMULATEUR
Assembler (2 passes)
Chargement en ROM

## Slide 18
page 018
FETCH / DECODE / EXECUTE
CYCLE CPU
Fetch
Decode
Execute
déterminer l’instruction + mode + taille + cycles
lire opcode en mémoire
à l’adresse PC
exécuter (registres/mémoire/flags), puis PC avance

## Slide 19
page 019
FETCH :
LECTURE DES BYTES EN MÉMOIRE
si byte0 == 0x10 ou 0x11
lire byte0 = mem[PC]
sinon opcode simple (1 byte)
opcode préfixé (2 bytes)

## Slide 20
page 0120
DECODE
DECODER + DECODEDINSTRUCTION
DecodedInstruction
Decoder (decodeAt)
mnemonic
mode d’adressage
size
cycle
operant

## Slide 21
page 021
EXECUTE
INSTRUCTIONEXECUTOR + GROUPES D’INSTRUCTIONS
InstructionExecutor
DecodedInstruction
choisit le groupe
Executer
Cycles

## Slide 22
page 022
PC
MISE À JOUR PC + CYCLES + CONDITIONS D’ARRÊT
PC ← nextPC
cycles += cycles instruction
arrêt possible
BreakPoint
Fin du programme
Erreur

## Slide 23
page 023
DEBUG
BREAKPOINTS AVANT EXÉCUTION
si breakpoint à PC
Avant d’exécuter l’instruction à PC
pause + stop run
exécute 1 instruction puis pause
Step

## Slide 24
page 024
UI
SNAPSHOTS ET RAFRAÎCHISSEMENT
CPU tourne sur un thread dédié, après chaque step/run :
CpuStateSnapshot (registres + flags + cycles + lastInstruction)
UI :
01.
met à jour les champs
rafraîchit RAM/ROM
02
03
console logs

## Slide 25
THANK
YOU.